## Slide 1
面包板电子实践
复旦大学 芯创讲师团
2025年4月
——交替闪光灯

## Slide 2
实验简介
双色闪光灯：在本实验中，555电路被配置为多谐振荡器，产生振荡波形驱动两个发光二极管，实现交替闪烁效果。
实验目标：依据装配图在面包板上完成电路搭建，实现双色闪光灯效果。
实物图
装配图
Notes: 双色闪光灯实验是认识555集成电路的入门实验，在该实验中，我们巧妙地利用了555定时器芯片，将其配置为一个多功能的多谐振荡器。通过精心设计的电路连接，该振荡器能够稳定地生成周期性的振荡波形。这些波形随后被用来驱动两个发光二极管，也就是我们常见的小灯泡。随着振荡波形的不断变化，这两个小灯泡呈现出一种引人注目的交替闪烁效果，为实验增添了一份生动的视觉体验。

## Slide 3
小灯泡电路制作

## Slide 4
元器件基础
面包板
面包板是一种多用途的万能实验板，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
元器件可以反复插接、重复使用，便于电路调试、元件调换，非常适合初学电子技术的用户使用。
130线面包板
130线面包板背面
内部导通
X通常接电源正极，Y通常接地
130线面包板连接关系
X
Y
4组导通
3组导通
4组导通
Notes: 导通区域介绍
130线面包板得名由来（面包板凹槽上下各65列，共计130列）
用导线演示如何接通两个不同列

## Slide 5
元器件基础
电阻器
色环电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和五色环。
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。
五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕”= 100Ω电阻，误差±1%
原理图
实物图
装配图
请挑出一个1K电阻

## Slide 6
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路实物图
小灯泡电路装配图
1K电阻 第二列

## Slide 7
元器件基础
二极管
二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有单向导电的特性。
普通二极管
发光二极管
在管身的一端印有黑色圆环，表明该端引脚是负极，另一端是正极。 最大工作电流为75mA。 正向压降0.7V，反向压降100V。
长引脚的是正极，短引脚的是负极。 建议工作电流为5~10mA。 反向压降较小，不可反接。
实物图
原理图
装配图
实物图
原理图
装配图
请挑出一个发光二极管

## Slide 8
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路实物图
小灯泡电路装配图
红色小灯泡 第二列 长引脚为正极 短引脚为负极 正极在上

## Slide 9
元器件基础
导线
导线实物图
小灯泡电路装配图
小灯泡电路实物图
元器件基础
导线 第二列

## Slide 10
元器件基础
正极符号
接地符号
(负极符号）
电源
电池盒+1.5V电池4节
实物图
原理图
装配图
或
正极
负极
正极
负极
红色 正极
黑色 负极
注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。
装入电池盒时负极与弹簧相连。

## Slide 11
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路实物图
小灯泡电路装配图
红线（正极）在上，黑线（负极）在下

## Slide 12
交替闪光灯制作

## Slide 13
元器件基础
面包板
面包板是一种多用途的万能实验板，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
元器件可以反复插接、重复使用，便于电路调试、元件调换，非常适合初学电子技术的用户使用。
130线面包板
130线面包板背面
内部导通
X通常接电源正极，Y通常接地
130线面包板连接关系
X
Y
4组导通
3组导通
4组导通
Notes: 导通区域介绍
130线面包板得名由来（面包板凹槽上下各65列，共计130列）
用导线演示如何接通两个不同列

## Slide 14
元器件基础
555集成电路(芯片)
引脚的识别顺序是将芯片正面摆放，有缺口的一端在左边，左下端的引脚为第1脚，按逆时针方向依次编号，最终左上端的是最后一个引脚,该引脚也是集成电路的电源正极。右下端的引脚是集成电路的电源负极。
555集成电路引脚排列图
实物图
装配图
请挑出标有“NE555P”的芯片
21个三极管
4个二极管
16个电阻

## Slide 15
双色闪光灯制作
装配图
注意方向！ 半圆缺口向左

## Slide 16
元器件基础
电阻
色环电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和五色环。
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。
五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕”= 100Ω电阻，误差±1%
原理图
实物图
请挑出阻值为 1K, 100K，200K 的电阻
装配图

## Slide 17
元器件基础
前三环：有效数位 第四环：10的幂数 第五环：误差
请思考以下五色环电阻阻值为多少：
1.棕绿黑红紫
2.黄紫黑黑绿

## Slide 18
双色闪光灯制作
装配图
4个电阻
100K
1K
1K
200K

## Slide 19
元器件基础
二极管
二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有单向导电的特性。
普通二极管
发光二极管
在管身的一端印有黑色圆环，表明该端引脚是负极，另一端是正极。 最大工作电流为75mA。 正向压降0.7V，反向压降100V。
长引脚的是正极，短引脚的是负极。 建议工作电流为5~10mA。 反向压降较小，不可反接。
实物图
原理图
装配图
实物图
原理图
装配图
请挑出一个红色发光二极管和一个绿色发光二极管

## Slide 20
双色闪光灯制作
装配图
2个小灯泡
长引脚为正极 短引脚为负极
长引脚（正极） 在上
长引脚（正极） 在上

## Slide 21
元器件基础
电容
能够储存电荷和电能。其储存的电荷量与电容两端的电压成正比，即Q=CV。电容越大，在相同电压下储存的电荷量越多，储存的电能也越多。
“通交流、隔直流”，能随交流信号的不同频率而改变容抗大小。
电容的标准单位是F(法拉)，1F=106μF(微法)=1012pF (皮法)
瓷片电容：
瓷片电容不区分正负极，目前多采用3位数字表示其容量。其中前两位表示为有效数字，第3位表示10的幂数，单位为pF(皮法)，如“103”代表104(10×103)pF。 一般瓷片电容耐压值为50V
实物图
原理图
装配图
请挑出一个标有
“103”的瓷片电容

## Slide 22
双色闪光灯制作
装配图
1个瓷片电容
103

## Slide 23
元器件基础
电容
电解电容：
电解电容是有极性的，带“+”的一端是正极，另一端是负极。
新的电解电容的引脚是1长1短，长引脚的是正极，短引脚的是负极。同时在外壳上印有“-”标记的引脚是负极。 实验中电解电容耐压值为16V或以上。
注意！
接反会有安全隐患哦！
实物图
原理图
装配图
请挑出一个标有
“10uF”的电解电容

## Slide 24
双色闪光灯制作
装配图
1个电解电容 长引脚为正极 短引脚为负极
10uF 长引脚（正极） 在上

## Slide 25
元器件基础
正极符号
接地符号
(负极符号）
电源
电池盒+1.5V电池4节
实物图
原理图
装配图
或
正极
负极
正极
负极
红色 正极
黑色 负极
注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。装入电池盒时负极与弹簧相连。

## Slide 26
双色闪光灯制作
装配图
电池
红线在上 黑线在下

## Slide 27
电路原理讲解

## Slide 28
555集成电路
555集成电路内部原理图
555集成电路实物图
555集成电路引脚排列图
Notes: 介绍555芯片得名由来，注意带大家对应一下实物引脚和内部原理图引脚

## Slide 29
555集成电路
比较器
555集成电路内部原理图
比较器
三极管
输入 | 输出
VP > VN | VO = 1
VP < VN | VO = 0
NPN三极管
输入 | 本实验中效果
b = 1 | c→e 导通
b = 0 | c→e 关断
注：本实验中，0表示低电平，约为0V；1表示高电平，约为6V。
Notes: 注意介绍高低电平的概念，
0代表低电平，在本实验中指接地电压0V
1代表高电平，在本实验中指电源正极电压6V，时4节1.5V干电池的总和

## Slide 30
555集成电路
RS触发器输入输出关系
555集成电路内部原理图
输入 | 输出
R | S | Q | Q
0 | 0 | 不变 | 不变
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | - | -
-
RS触发器

## Slide 31
双色闪光灯制作
装配图

## Slide 32
施密特触发器
施密特触发器原理图
施密特触发器增加内容（相较于555集成电路）：
1. ①引脚接地
2. ②⑥引脚相连
3. ④⑧引脚接高电压
4. ⑤引脚通过电容接地
注：⑤引脚接电容后再接地是为了防止引脚悬空（即芯片的某个引脚不接入电路中的任何位置，这种“悬空”的引脚通常不符合芯片的使用规范）。接电容可以保证不改变该节点的直流电压值。
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 33
施密特触发器
施密特触发器原理图
施密特触发器直流偏置电路等效图
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 34
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
0→2V | 0 | 1 | 6V
输入 | 输出
R | S | Q | Q
0 | 0 | 不变 | 不变
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | - | -
-
RS触发器输入输出关系
施密特触发器输入输出关系(Vi : 0→6V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 35
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
0→2V | 0 | 1 | 6V
2→4V | 0 | 0 | 6V
输入 | 输出
R | S | Q | Q
0 | 0 | 不变 | 不变
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | - | -
-
RS触发器输入输出关系
施密特触发器输入输出关系(Vi : 0→6V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 36
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
0→2V | 0 | 1 | 6V
2→4V | 0 | 0 | 6V
4→6V | 1 | 0 | 0V
输入 | 输出
R | S | Q | Q
0 | 0 | 不变 | 不变
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | - | -
-
RS触发器输入输出关系
施密特触发器输入输出关系(Vi : 0→6V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 37
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
0→2V | 0 | 1 | 6V
2→4V | 0 | 0 | 6V
4→6V | 1 | 0 | 0V
施密特触发器输入输出关系(Vi : 0→6V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 38
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
6→4V | 1 | 0 | 0V
输入 | 输出
R | S | Q | Q
0 | 0 | 不变 | 不变
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | - | -
-
RS触发器输入输出关系
施密特触发器输入输出关系(Vi : 6→0V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 39
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
6→4V | 1 | 0 | 0V
4→2V | 0 | 0 | 0V
输入 | 输出
R | S | Q | Q
0 | 0 | 不变 | 不变
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | - | -
-
RS触发器输入输出关系
施密特触发器输入输出关系(Vi : 6→0V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 40
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
6→4V | 1 | 0 | 0V
4→2V | 0 | 0 | 0V
2→0V | 0 | 1 | 6V
输入 | 输出
R | S | Q | Q
0 | 0 | 不变 | 不变
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | - | -
-
RS触发器输入输出关系
施密特触发器输入输出关系(Vi : 6→0V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 41
施密特触发器
施密特触发器原理图
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
6→4V | 1 | 0 | 0V
4→2V | 0 | 0 | 0V
2→0V | 0 | 1 | 6V
施密特触发器输入输出关系(Vi : 6→0V)
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 42
施密特触发器
输入 | 中间量 | 输出
Vi | R | S | VO
0→2V | 0 | 1 | 6V
2→4V | 0 | 0 | 6V
4→6V | 1 | 0 | 0V
6→4V | 1 | 0 | 0V
4→2V | 0 | 0 | 0V
2→0V | 0 | 1 | 6V
施密特触发器IO特性曲线
施密特触发器输入输出关系
Notes: 设输入信号为Vi。首先分析Vi从0开始逐渐升高的过程： 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，查表可知，OUT=1； 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1； 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0； 此后Vi继续增大，输出也不会变化，所以分析Vi从大于VH开始下降的过程： 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0； 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1。

## Slide 43
双色闪光灯制作
103
施密特触发器增加内容（相较于555集成电路）：
1. ①引脚接地
2. ②⑥引脚相连
3. ④⑧引脚接高电压
4. ⑤引脚通过电容接地

## Slide 44
多谐振荡器
多谐振荡器原理图
多谐振荡器增加内容（相较于施密特触发器）：
1. ②引脚通过电容C1接地
2. ②⑦引脚通过电阻R2相连
3. ⑦引脚通过电阻R1接高电压
一切的一切，都是为了给Vi节点充电和放电……
Notes: 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，三极管截止，Vcc通过R1与R2为电容充电，Vi逐渐升高。 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1，电容继续充电，Vi继续升高。 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0，三极管导通，电容通过R2与导通了的三极管放电，Vi逐渐降低。 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0，电容继续放电，Vi继续降低。 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，回到状态1，循环往复。

## Slide 45
多谐振荡器
多谐振荡器原理图
多谐振荡器（左图） 红色虚线框内等效电路图
Notes: 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，三极管截止，Vcc通过R1与R2为电容充电，Vi逐渐升高。 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1，电容继续充电，Vi继续升高。 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0，三极管导通，电容通过R2与导通了的三极管放电，Vi逐渐降低。 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0，电容继续放电，Vi继续降低。 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，回到状态1，循环往复。

## Slide 46
多谐振荡器
多谐振荡器原理图
多谐振荡器输入输出随时间变化图
施密特触发器 IO特性曲线
Notes: 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，三极管截止，Vcc通过R1与R2为电容充电，Vi逐渐升高。 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1，电容继续充电，Vi继续升高。 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0，三极管导通，电容通过R2与导通了的三极管放电，Vi逐渐降低。 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0，电容继续放电，Vi继续降低。 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，回到状态1，循环往复。

## Slide 47
多谐振荡器
多谐振荡器原理图
多谐振荡器输入输出随时间变化图
施密特触发器 IO特性曲线
Notes: 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，三极管截止，Vcc通过R1与R2为电容充电，Vi逐渐升高。 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1，电容继续充电，Vi继续升高。 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0，三极管导通，电容通过R2与导通了的三极管放电，Vi逐渐降低。 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0，电容继续放电，Vi继续降低。 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，回到状态1，循环往复。

## Slide 48
多谐振荡器
多谐振荡器原理图
多谐振荡器输入输出随时间变化图
施密特触发器 IO特性曲线
Notes: 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，三极管截止，Vcc通过R1与R2为电容充电，Vi逐渐升高。 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1，电容继续充电，Vi继续升高。 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0，三极管导通，电容通过R2与导通了的三极管放电，Vi逐渐降低。 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0，电容继续放电，Vi继续降低。 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，回到状态1，循环往复。

## Slide 49
多谐振荡器
多谐振荡器原理图
多谐振荡器输入输出随时间变化图
施密特触发器
IO特性曲线
Vi 在 VL 到 VH 之间震荡； Vo 为固定频率方波，且占空比始终大于50%。
Notes: 1.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，三极管截止，Vcc通过R1与R2为电容充电，Vi逐渐升高。 2.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，还是1，电容继续充电，Vi继续升高。 3.VL<VH<Vi，Vc1=1 ，Vc2=1 ，OUT=0，三极管导通，电容通过R2与导通了的三极管放电，Vi逐渐降低。 4.VL<Vi<VH，Vc1=0 ，Vc2=0 ，OUT不变，但这次是0，电容继续放电，Vi继续降低。 5.Vi<VL<VH，Vc1=0 ，Vc2=1 ，OUT=1，回到状态1，循环往复。

## Slide 50
双色闪光灯制作
200k
100k
10u
多谐振荡器增加内容（相较于施密特触发器）：
1. ②引脚通过电容C1接地
2. ②⑦引脚通过电阻R2相连
3. ⑦引脚通过电阻R1接高电压

## Slide 51
电路原理图
Vo | LED1正极 | LED1负极 | LED1
0V | 6V | 0V | 亮
6V | 6V | 6V | 灭
Vo | LED1 | LED2
0V | 亮 | 灭
6V | 灭 | 亮
Vo | LED2正极 | LED2负极 | LED2
0V | 0V | 0V | 灭
6V | 6V | 0V | 亮

## Slide 52
双色闪光灯制作
多谐振荡器
1k
1k

## Slide 53
双色闪光灯制作
装配图

## Slide 54
THANK YOU